# MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

- Apresentação:

O presente memorial técnico tem por finalidade descrever as principais características técnicas referentes a projeto de extensão de rede de energia elétrica trifásica em média tensão, com instalação de transformador 112,5 kVA, para atender o Loteamento Industrial Vitória, na Linha Saudades, município de Saudades/SC.

- Especificações Técnicas:

A rede projetada prevê o atendimento inicial do denominado loteamento.

Foi adotada como referência a chave fusível nº. 21116, 21115 e 21440, transformadores existentes próximos do local e de propriedade da CERAÇÁ.

O levantamento da rede foi feito no local observando-se as características de condições do terreno e traçado da rua para facilitar a execução.

Os materiais a serem empregados na execução da obra deverão ser de confirmada qualidade e conforme especificações da ABNT.

Os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto, seguindo as normas e especificações da Padronização Brasileira e da CERAÇÁ de modo a que o sistema possa operar com segurança e eficiência.

- Características da rede Primária:

O loteamento será atendido por rede trifásica em média tensão existente, com condutores de Alumínio 3#04CAA-23,1kV (adição de fases), numa extensão de 1.100 metros (x 3 fases) e condutores de Alumínio 3#50mm2/coberto-25,1kV (isolado), numa extensão de 150 metros (x 3 fases).

Serão utilizadas na montagem das estruturas de baixa tensão, armações secundárias de 01 estribo e olhal para parafuso, montadas em postes de concreto tipo duplo “T” e “Circular”, com altura de 10, 11, 12 e 13 metros, conforme projeto anexo.

- Transformador:

A demanda do loteamento será atendida por 01 (um) transformador trifásico de 112,5 kVA, á ser instalado no local.

- Relação de Materiais:

| Item | Produto/Descrição | Und | Qtdade | Valor | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADAPTADOR ESTRIBO CUNHA 1/0 | PC | 3,00 | 45,00 | 135,00 |
| 2 | ALCA PRE-FORMADA P/CABO CA 4 e CAA 4 | PC | 18,00 | 3,15 | 56,70 |
| 3 | ALCA PRE-FORMADA P/CABO CAA 1/0mm | PC | 12,00 | 6,80 | 81,60 |
| 4 | ALCA PRE-FORMADA P/CABO 3/8" - 9,5mm - REDE COMPACTA | PC | 2,00 | 11,50 | 23,00 |
| 5 | ANEL DE AMARACAO P/ESP 15/25/35KV - REDE COMPACTA | PC | 7,00 | 3,80 | 26,60 |
| 6 | ARRUELA QUADRADA | PC | 65,00 | 0,65 | 42,25 |
| 7 | BRACO ANTI-BALANCO 25/35KV - REDE COMPACTA | PC | 1,00 | 115,00 | 115,00 |
| 8 | BRACO TIPO C-25/35KV - REDE COMPACTA | PC | 2,00 | 145,00 | 290,00 |
| 9 | BRACO TIPO L-25/35KV - REDE COMPACTA | PC | 2,00 | 83,00 | 166,00 |
| 10 | CABO ACO 3/8-9,5mm - REDE COMPACTA | MT | 120,00 | 5,90 | 708,00 |
| 11 | CABO ALUMINIO 25kV - REDE COMPACTA 50mm | MT | 360,00 | 11,00 | 3.960,00 |
| 12 | CABO ALUMINIO NU CAA 4 AWG - 25kV | KG | 164,00 | 22,90 | 3.755,60 |
| 13 | CABO COBRE FLEXIVEL PRETO 1KV - 70mm | MT | 6,00 | 34,30 | 205,80 |
| 14 | CABO COBRE NU 25mm | KG | 6,00 | 39,00 | 234,00 |
| 15 | CABO COBRE NU 35mm | KG | 33,00 | 35,50 | 1.171,50 |
| 16 | CABO ISOLADO 35mm AUTO-PLAST PARA-RAIOS | MT | 8,50 | 16,90 | 143,65 |
| 17 | CANTONEIRA AUXILIAR P/BRACO TIPO C - REDE COMPACTA | PC | 2,00 | 69,00 | 138,00 |
| 18 | CHAVE FUSIVEL 100A 27KV POLIMERICA | PC | 6,00 | 260,00 | 1.560,00 |
| 19 | CINTA CIRCULAR 200mm | PC | 2,00 | 28,00 | 56,00 |
| 20 | CINTA CIRCULAR 220mm | PC | 4,00 | 29,00 | 116,00 |
| 21 | CINTA CIRCULAR 230mm | PC | 2,00 | 29,00 | 58,00 |
| 22 | CONECTOR CUNHA CABO 1/0x1/0AWG | PC | 8,00 | 7,90 | 63,20 |
| 23 | CONECTOR CUNHA CABO 2x2AWG | PC | 3,00 | 6,90 | 20,70 |
| 24 | CONECTOR CUNHA CABO 4x4AWG | PC | 2,00 | 10,50 | 21,00 |
| 25 | CONECTOR CUNHA TIPO I | PC | 13,00 | 6,00 | 78,00 |
| 26 | CONECTOR P/HASTE TERRA PADRAO CELESC | PC | 13,00 | 4,50 | 58,50 |
| 27 | CRUZETA DE CONCRETO | PC | 13,00 | 82,00 | 1.066,00 |
| 28 | ESPAÇADOR LOSANGULAR 23.1/34.5 KV - REDE COMPACTA | PC | 61,00 | 67,00 | 4.087,00 |
| 29 | ESTRIBO P/BRACO TIPO L - REDE COMPACTA | PC | 1,00 | 16,00 | 16,00 |
| 30 | FIO DE ALUMINIO RECOZIDO 04 AWG | KG | 1,25 | 50,00 | 62,50 |
| 31 | FITA ALUMINIO AMARACAO 1.00 x 10,00mm | KG | 0,75 | 29,00 | 21,75 |
| 32 | FITA AUTO FUSAO 10MTS | PC | 2,00 | 15,00 | 30,00 |
| 33 | FITA ISOLANTE 10MTS | RL | 4,00 | 3,00 | 12,00 |
| 34 | GRAMPO DE ANCORAGEM 50mm - REDE COMPACTA | PC | 6,00 | 56,90 | 341,40 |
| 35 | GRAMPO P/ LINHA VIVA DE ALUMINIO | PC | 3,00 | 28,00 | 84,00 |
| 36 | HASTE TERRA DE COBRE 2,40m | PC | 13,00 | 50,00 | 650,00 |
| 37 | ISOLADOR BASTAO 25kV | PC | 36,00 | 65,00 | 2.340,00 |
| 38 | ISOLADOR PILAR 25kV | PC | 20,00 | 180,00 | 3.600,00 |
| 39 | ISOLADOR PINO POLIMERICO 25KV - REDE COMPACTA | PC | 3,00 | 77,00 | 231,00 |
| 40 | MANILHA SAPATILHA ATC 12A | PC | 36,00 | 12,20 | 439,20 |
| 41 | MAO DE OBRA | Und | 1,00 | 26.606,85 | 26.606,85 |
| 42 | MAO FRANCESA PERFILADA | PC | 13,00 | 27,00 | 351,00 |
| 43 | OLHAL P/PARAFUSO | PC | 37,00 | 11,00 | 407,00 |
| 44 | PARAFUSO MAQ 16 x 75mm | PC | 36,00 | 4,00 | 144,00 |
| 45 | PARAFUSO MAQ 16 x 125mm | PC | 13,00 | 4,80 | 62,40 |
| 46 | PARAFUSO MAQ 16 X 200mm | PC | 6,00 | 7,90 | 47,40 |
| 47 | PARAFUSO MAQ 16 x 250mm | PC | 33,00 | 8,50 | 280,50 |
| 48 | PARAFUSO MAQ 16 x 300mm | PC | 4,00 | 6,50 | 26,00 |
| 49 | PARAFUSO MAQ 16 x 450mm | PC | 15,00 | 11,90 | 178,50 |
| 50 | PARA-RAIO POLIMERICO 25 kV | PC | 9,00 | 375,00 | 3.375,00 |
| 51 | PINO ISOLADOR PILAR 16 x 140 | PC | 18,00 | 6,90 | 124,20 |
| 52 | PINO ISOLADOR PILAR M20/M16 | PC | 2,00 | 1,80 | 3,60 |
| 53 | PINO PILAR CURTO P/ISOL PINO 240mm - REDE COMPACTA | PC | 3,00 | 15,00 | 45,00 |
| 54 | PORCA QUADRADA 16mm | PC | 20,00 | 2,00 | 40,00 |
| 55 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | PC | 2,00 | 2.400,00 | 4.800,00 |
| 56 | POSTE CONCRETO DT 10/300 | PC | 2,00 | 674,00 | 1.348,00 |
| 57 | POSTE CONCRETO DT 10/600 | PC | 3,00 | 888,00 | 2.664,00 |
| 58 | POSTE CONCRETO DT 11/300 | PC | 5,00 | 820,00 | 4.100,00 |
| 59 | POSTE CONCRETO DT 11/600 | PC | 2,00 | 1.035,00 | 2.070,00 |
| 60 | POSTE CONCRETO DT 11/1000 | PC | 1,00 | 1.568,00 | 1.568,00 |
| 61 | POSTE CONCRETO DT 12/600 | PC | 1,00 | 1.315,00 | 1.315,00 |
| 62 | POSTE CONCRETO DT 12/1000 | PC | 2,00 | 1.717,00 | 3.434,00 |
| 63 | POSTE CONCRETO DT 13/600 | PC | 1,00 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 64 | SERVIÇOS DE LINHA VIVA | Und | 1,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 65 | SUPORTE HORIZONTAL 25 kV - REDE COMPACTA | PC | 1,00 | 89,00 | 89,00 |
| 66 | SUPORTE P/ ISOLADOR PILAR VERTICAL | PC | 2,00 | 21,80 | 43,60 |
| 67 | SUPORTE P/TRAFO EM POSTE CONCRETO CIRCULAR | PC | 2,00 | 89,00 | 178,00 |
| 68 | SUPORTE Z C/PARAFUSO - REDE COMPACTA | PC | 2,00 | 17,00 | 34,00 |
| 69 | TERMINAL DE COBRE 25mm | PC | 4,00 | 4,50 | 18,00 |
| 70 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5KVA | PC | 1,00 | 11.133,00 | 11.133,00 |
|  | Total |  |  |  | 97.650,00 |

Saudades, SC – 10 de Outubro 2017.

_____________________                                                         _____________________

Auri Robison Avila			                                           Pref. Mun. Saudades

Crea nº 108835-7                                   	                                                  CNPJ: 83.021.881/0001-54